江苏太极实业新材料有限公司

帘捻车间扩建雨棚覆盖膜施工

招标文件

招      标     人：江苏太极实业新材料有限公司

发   放   日   期：    2021年10月 09日

目   录

- 投标邀请书

- 投标须知

投标人须知前附表

- 总则

- 招标文件

- 投标文件

四、开标、评标与定标

五、图纸

第一章投标邀请书

投标邀请书（资格预审合格通知书）

各投标单位  ：

1、招标人现就对公司帘子布捻织扩建雨棚覆盖膜及钢骨架施工进行内部招标，贵单位已通过资格审查，现邀请贵单位按招标文件规定的内容和要求，参加本招标项目的投标。

2、请贵单位接到本招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求编制投标文件并按时递交投标文件。

3、招标人将按招标文件中投标须知确定的时间、地点开标。

4、领取招标文件时间：1.2021年10月 9日 8 ：00  至 16 ：30 ；2.公司网站下载查看。

5、领取招标文件地点：江苏太极行政部。领取图纸地点：设备工程部。

地址：扬州市广陵产业园迎春路28号

第二章投标须知

投标人须知前附表

| 招标人 | 江苏太极实业新材料有限公司 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 帘子布捻织扩建雨棚覆盖膜施工 |
| 工程造价 |  |
| 建设规模 | 覆盖膜面积约2000平方米 |
| 建设地点 | 扬州市广陵产业园迎春路28号 |
| 资金来源 | ■国有资金 □非国有资金 ■企业自筹 |
| 招标范围及内容 | 覆盖膜施工、屋面与墙面节点泛水板施工。（详见图纸） |
| 质量要求 | 合格 | 施工工期 | 15天 |
| 投标保证金 | 投标单位在投标书送达之前需缴纳投标保证金0.6万元 |
| 合同价款 | 本施工合同采用固定总价合同 |
| 招标方式 | 内部招标 | 承包方式 | 包工包料 |
| 投标人资质条件要求 | 资质条件：营业范围需满足膜结构制作、安装 |
| 投标文件份数 | 投标文件要求：正本1份。 |
| 投标截止时间 | 2021 年 10月 14 日16：30: |
| 投标文件递交 | 地址 | 扬州广陵产业园迎春路28号 | 地点 | 江苏太极行政部 |
| 开标会 | 时间 | 2021 年 10月 15日 13 时 00分 | 地点 | 江苏太极会议室 |
| 投标报价方式 | 工程造价可按国家现行计价方法及市场方法报价皆可。 |
| 标书装订 及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、工程名称和投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 |
| 评标办法 | ■.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标总价最低：总价最低者为中标人。投标报价小于招标控制价的95%为有效标（控制价为造价咨询单位编制）。 |
| 联系方式 | 招标人：江苏太极实业新材料有限公司 地址：扬州市广陵产业园 电话：0514-87460328 联系人：陈广道 |

招标文件编制人（签名）：

招标文件审核人（签名）：

一、总    则

1、招标项目概况

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行招标

1.2项目名称:见投标人须知前附表。

1.3建设地点：见投标人须知前附表。

1.4资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.5招标方式：见投标人须知前附表。

1.6承包方式：见投标人须知前附表。

1.7投标人资格要求：见投标人须知前附表。

2、投标费用

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招  标  文  件

3、招标文件的内容

3.1招标文件包括以下文件：

（1）投标邀请书（资格预审合格通知书）

（2）投标人须知

（3）评标标准与办法

（4）覆盖膜材质要求

3.2 投标人应认真阅读本招标文件中所有的内容，并按招标文件的规定和要求编写投标文件，不能满足招标文件实质性要求的投标文件，将被视为无效投标文件。

4、招标文件的澄清和修改

4.1投标人在收到招标文件应仔细阅读和检查招标文件的全部内容, 如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

4.2招标人不组织集中答疑，投标人可以考察施工现场，投标人如有疑问，招标人予以解答，并以书面材料告知各投标人。

4.3 招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。

5.1覆盖膜材质要求：国产阻燃材料，基布：高强度低纱聚酯丝，基布重量385 g/m2，总重量1300g/m2，厚度1.05mm，拉伸强度(经/纬)6000/5600N/5cm,撕裂强度(经/纬) 900/850N/5cm，剥离强度大于150 N/5cm，表面材料：双面PVDF。

5.2屋面与墙面节点泛水板施工:1.5厚镀锌泛水板，总长约115m,总宽0.6m，要充分考虑泛水板与墙面及覆盖膜的连接，确保不漏雨。

三、投 标 文 件

6.1投标单位应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请于1日内向招标单位索取，否则责任自负，同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被视为无效投标文件。

6.2投标文件应包括下列内容：

（1）营业执照；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标报价：本次报价采用固定总价。

（4）对施工工期的承诺。

（5）对膜材使用年限（15年）的承诺。

（6）对覆盖膜材质要求的承诺。

（7）售后服务承诺(对招标单位维修保养要求随时予以满足）。

6.3投标文件须用不能擦去的墨水书写或打印。

6.4全套投标文件应无修改或行间插字。

6.5 如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人的印鉴。

6.6所有封袋上都应写明招标单位名称、工程名称，并标明相应标袋标识。

6.7投标单位须在前附表中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

6.8投标单位未按上述规定提交投标文件，将被视为无效投标文件，并原封退还给投标单位

6.9投标截止时间之前，投标单位可对所递交的投标文件进行修改或撤回。

四、开标、评标、定标

6.开标会按投标须知中规定的时间、地点，由招标人主持进行。

7.投标文件的评审工作由招标人组织的评标委员会负责进行，评标委员会成员应认真阅读投标文件和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审，独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

8.评标委员会

评标由招标人组建的评标小组负责。评标人员由有关技术、经济等方面的人员组成且不低于5人以上单数。

9.评标标准及方法

9.1能够满足招标文件的实质性要求。

9.2.资质满足要求，总价最低者为中标人。

五、图纸

附：

覆盖膜施工招标评分表

覆盖膜材质要求：国产阻燃材料，基布：高强度低纱聚酯丝，基布重量385 g/m2，总重量1300g/m2，厚度1.05mm，拉伸强度(经/纬)6000/5600N/5cm,撕裂强度(经/纬) 900/850N/5cm，剥离强度大于150 N/5cm，表面材料：双面PVDF。

评委签字：                                                                 日期：

| 序号 | 评分项目 | 投标单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 |  |  |  |
| 3 | 得分 |  |  |  |
| 4 | 排序 |  |  |  |
| 5 | 拟中标候选人 |  |  |  |